П Л А Н   У Р О К  А

производственного   обучения

Дата проведения урока: 21 апреля 2010 года

Группа: Токарная №5

Тема программы:  Освоение токарных операций на токарно- винторезных станках

Количество часов на тему: 373 часа

Тема урока: Нарезание резьбы плашками.

Цели урока:

Дидактическая: Способствовать усвоению и закреплению теоретических знаний и формированию  первоначальных умений по выполнению трудовых приемов и операций, способов действий при нарезании резьбы плашками.

Обучающие:

-научить обучающихся  осуществлять настройку  станка для нарезания резьбы плашками;

-научить обучающихся  безопасным и рациональным приемам нарезания резьбы плашками;

-научить обучающихся  способам контроля резьбы.

Развивающие: способствовать развитию умения применять  теоретические знаний на практике;

-способствовать формированию и  развитию  умений анализировать, рассуждать, устанавливать причинно- следственные связи;

-способствовать формированию умения зрительно контролировать правильность и точность своих движений при нарезании резьбы.

Воспитывающие:

-способствовать формированию бережного отношения к оборудованию и инструментам;

-способствовать  воспитанию трудолюбия и ответственности за выполненную работу;

-способствовать осознанному соблюдению трудовой дисциплины при  выполнении заданий.

Тип урока: Урок по изучению трудовых приемов и операций, способов действий

Вид урока (форма проведения): урок упражнения

Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке:

фронтальная, индивидуальная , парная

Методы обучения: Репродуктивный, частично- поисковый, проблемного изложения  материала, практический, наглядно- демонстрационный.

Материально-дидактическое оснащение урока:

Токарные станки 1В62Г; штангенциркуль ШЦ 0-125; заготовки (Ст.3, S17), эталонные образцы, чертежи, справочники молодого токаря; резцы токарные; плашки; плашкодержатели; ключи рожковые; отвертки плоские; шаблоны резьбовые.

Межпредметные связи:  технология обработки на металлорежущих станках, материаловедение, допуски и технические измерения, металлорежущие станки и оборудование, черчение, математика.

Реальный результат урока: изготовление болта М12 Х 40

Х О Д  У Р О К А

| Элемен-ты внешней структу-ры урока | Элементы дидактичес-кой структуры урока | Деятельность мастера на уроке | Деятельность обучающихся на уроке | Приме-чание (время, комментарий масте-ра) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организа- ционный этап урока | Организация внимания и готовности учащихся к уроку | Приветствие. Выявление отсутствующих. Проверка внешнего рабочего вида ( соответствие одежды требованиям охраны труда и ТБ) | Построение. Приветствие мастера. Рапорт дежурного. Приводят одежду в соответствие с требова- ниями охраны труда и ТБ. | 5 минут. Обра-тить внима-ние на психологичес-кий настрой на урок, настро-ение обучающихся. |
| Вводный этап урока | Целевая установка Мотивация деятельности на уроке Актуализация знаний учащихся Инструктиро-вание учащихся по новой теме урока (формирование ориентировоч-ной основы действий). Актуализация опыта (умений) учащихся Инструктиро-вание учащихся по новой теме урока (формирование ориентировоч-ной основы действий). | 1.Сообщение темы урока (программы). 2.Организация деятельности обучающихся по формулированию и принятию целей урока. Вопросы: -Посмотрите внимательно на тему урока на доске и скажите, чему вы должны научиться сегодня на уроке? А как вы должны нарезать резьбу?Не только точно и качественно, но и безопасно и рационально. Для этого мы и изучим приемы и способы нарезания резьбы плашкой. Ответы на вопросы учащихся. Демонстрация эталонного изделия, образца выполнения работы ( болта М12 Х 40). Ознакомление с назначением предстоящей работы на уроке. -На уроке каждому из вас предстоит изготовить вот такой болт М12 Х40. ( Передаю обучающимся для рассматривания). -Резьба на изделии нарезана с помощью плашки за один рабочий ход. Этот способ прост и дешев, и очень широко применяется в токарном деле, поэтому приобретение вами умений и навыков нарезания резьбы плашкой для последующей работы на токарном станке- очень важно. Ответы на вопросы обучающихся. Опрос (проверка) теоретических знаний учащихся по учебному материалу специальных предметов, общеобразовательных дисциплин (фронтальный опрос по теме данного урока): -Чтобы приступить к изучению материала урока, нам необходимо вспомнить знания, полученные вами на уроках теоретического обучения, чтобы правильно настроиться на применение их к умениям. -Какие бывают резьбы по направлению витков? -Что такое диаметр резьбы? -Что такое шаг резьбы? -Что такое метрическая резьба? -для чего служат метрические резьбы? -Из имеющихся у вас конвертов с карточками с обозначениями марок сталей выберите марки быстрорежущих сталей и покажите карточки мне. -Что такое скорость резания? (Единицы измерения). -Что такое подача? (Единицы измерения). Фиксирование ответов учащихся Разбор чертежа и эталонного изделия (Болт М12Х40): -Изделие выполнено из шестиугольного проката углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества (Ст.3 S17). Резьбовая часть выполнена с помощью плашки М12.Если шаг резьбы не указан, то что это означает? Откройте справочники молодого токаря (Автор Зайцев Б.Г.стр.205). Длина обработанной наружной цилиндрической поверхности составляет 40. Длина резьбы М12 составляет 20. -Что необходимо сделать, для того, чтобы выполнить нарезание резьбы заданного размера? Откройте справочник молодого токаря на стр. 253, таблица 15.20. -Какого диаметра должен быть стержень для нарезания метрической резьбы М12 плашкой? Предлагаю одному из обучающихся встать за рабочее место токаря к станку 1В62Г и произвести операции по обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей (диаметр стержня 11,8, длина 40). Остальным обучающимся предлагается внимательно наблюдать за работой товарища и подмечать неточности и т.д. После выполнения работы обсудить с ребятами правильность и точность выполнения операций товарищем. Объяснение и показ наиболее рациональных трудовых приемов, способов работы и последовательности выполнения производственного задания (показ технологического процесса): Делаю риску на требуемой длине будущей резьбы 20 мм. Задаю проблемный вопрос: -Какая глубина фаски по поперечному лимбу должна будет произведена и для какой цели?(На чертеже не указано). -Снимаю фаску. Плашка заданного диаметра вставляется в плашкодержатель. Прошу подумать обучающихся(проблема), какие требования для этого нужно выполнить? Поправляю, исправляю недочеты в ответах обучающихся. Объясненяю и показываю: -Вставляю плашку в нужный плашкодержатель пазом напротив центрального винта, закрепляю боковыми. -Настраиваю станок на нужную скорость резания V=1 м /мин. Вопрос обучающимся: -Как найти обороты шпинделя? -Проблемный вопрос: -Как вы думаете, нужна ли нам коробка подач? -Чему равна подача при резании плашкой S(об/мин)? Объясняю и показываю: Диаметр заготовки предварительно уже обработан. Настраиваем коробку передач на 30 об/мин. Смазываем стержень машинным маслом. Для чего? -Перемещаем заднюю бабку к правому концу заготовки и закрепляем с расчетом, чтобы между пинолью и торцом заготовки можно было вставить плашкодержатель. -Переместить поперечные салазки в положение , при котором можно будет опереть рукоятку плашкодержателя на закрепленную планку в резцодержателе. Установить плашку заборной частью на фаску заготовки и поджать плашкодержатель пинолью задней бабки, рукоятку плашкодержателя упереть на планку. -Включить станок на прямое вращение и, одновременно, правой рукой вращать маховик пиноли, поднимая плашку к вращающейся заготовке. -Как только плашка начнет самонавинчиваться, прекратить подачу. -Внимательно следить за перемещением плашки. -Остановить шпиндель, не доходя до риски 1-1,5 мм. -Отвести заднюю бабку с пинолью. -Вращением плашкодержателя вручную нарезать резьбу до конца (до риски). -Свинтить плашку с нарезанной части детали вручную. -Нарезание плашкой левых резьб выполняется при обратном вращении шпинделя. Объяснение и показ способ контроля качества выполнения задания. -Проконтролировать нарезанную резьбу визуально- срыв резьбы, неполный профиль и с помощью калибр-кольца или эталонной гайки. Рассмотрение типичных ошибок, способов их предупреждения и устранения. Вопрос к обучающимся: -Подумайте, какие могут быть ошибки и их причины при нарезании резьбы плашкой, если: 1. Витки сорваны? 2.Заход резьбы срезан? 3.Нитки резьбы срывает через промежутки? 4.Неполный профиль резьбы? 5.Витки резьбы наклонные? Закрепление и проверка усвоения учащимися новых трудовых приемов и способов работы. -Предлагаю одному обучающемуся воспроизвести показ приемов работы по нарезанию резьбы плашкой перед всей группой. Задаю вопросы на понимание. Повторение способов рациональной организации рабочего места и повторение правил техники безопасности при выполнении задания до начала работы, во время работы и после выполнения работы. (Прием «По - цепочке). Сообщение норм времени на выполнение задания: -Каждый из вас на сегодняшнем уроке должен изготовить 5 болтов М12Х40 с соблюдением всей технологической последовательности. Выдача заданий. Распределение учащихся по рабочим местам. -Работу осуществляем в парах (двое за одним станком: один работает, другой наблюдает, потом- наоборот) Сообщение критериев оценки задания. -Всем ли все понятно? Ответы на вопросы учащихся. | Слушают. Ставят цели на урок для себя, отвечая на вопросы мастера. Предполагаемые ответы: -На уроке должны научиться нарезать резьбу плашками. -Качественно,точно… Вопросы мастеру. Восприятие демонстрации мастером эталонного изделия. Рассматривание образца . Вопросы мастеру. Повторение теоретического учебного материала (по теме данного урока) Ответы на вопросы мастера Выбирают из конвертов карточки быстрорежущих сталей и поднимают вверх. Правильные ответы: Воспринимают объяснение мастера. Ответы на вопросы мастера: -Шаг крупный составляет 1, 75 Ответы обучающихся: -Обточить стержень под заданный диаметр. Ответ : 11,8 Воспроизведение изученных приемов и способов работы одним обучающимся по обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей. Остальные наблюдают, после выполнения задания анализируют правильность и точность выполнения операций. Ответ обучающихся: Половина шага резьбы 1,75 /≈0,9, по лимбу ≈2,0. Для более качественного навинчивания плашки на стержень. Восприятие показа и объяснений мастера. Отвечают на вопрос. Правильные ответы: 1.Наружный диаметр плашки должен соответствовать внутреннему диаметру плашкодержателя. 2.Торец должен иметь плотную основу. 3.Плашкодержатель и плашка должны быть чистыми. 4.Винты надежно затянуты. 5.Диаметр и шаг резьбы соответствовал заданному. Восприятие показа и объяснений мастера. Ответы на вопросы мастера. 1 обучающийся пишет формулы на доске: V=ПDn 1000 n= Vх1000 ПD n=1 х 1000 3х12 ≈30об/мин -Коробка подач не нужна. Подача равна шагу резьбы 1,75 об/мин, т.к. плашка самонавинчивается. Восприятие показа и объяснений мастера. Ответы обучающихся: 1.Не применили смазку. 2.Не сняли фаску или ее глубина недостаточна. 3.Диаметр стержня завышен 4.Диаметр стержня занижен. 5.Перекос плашки при заходе. Пробное выполнение изучаемых на уроке трудовых приемов и способов работы одним обучающимся. Показывают сами способы организации рабочего места. Называют требования техники безопасности и охраны труда (По-цепочке). Слушают. Задают вопросы мастеру на уточнение по теме урока . Расходятся по рабочим местам. | 40 минут |
| Основной этап урока | Формирование (отработка) новых трудовых приемов и способов работы. | Наблюдение за деятельностью учащихся Целевые обходы: Организация рабочих мест. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Правильность выполнения приемов и способов нарезания резьбы плашками. Использование приемов самоконтроля при работе. Индивидуальное и парное консультирование на рабочем месте (по мере необходимости) Коллективное консультирование на рабочем месте (по мере необходимости). Повторный показ и объяснение новых трудовых приемов и способов работы на рабочем месте (при необходимости). Прием результатов работы. | Самостоятельная работа учащихся. Формирование новых трудовых приемов, умений и способов работы. Самоконтроль выполнения задания. Взаимоконтроль выполнения задания в парах. Корректировка выполнения задания. Восприятие показа и объяснений | 120 мин. |
| Заключи- тельный этап урока | Подведение итогов | Анализ выполнения производственного задания. Показ лучших работ. Разбор типичных ошибок, допущенных дефектов при выполнении заданий. Анализ выполнения норм времени. Анализ соблюдения правил охраны труда и ТБ. Задает вопросы на понимание. Фиксирование ответов. Сообщение и комментарий оценок за выполненные задания. -Давайте вспомним, какие цели мы ставили на урок для себя? Выполнили мы их или нет? (Конкретизация по целям) Рефлексия: -Поднимите вверх обе руки те, кто считает, что научился нарезать резьбу плашками! -Поднимите одну руку те, кто считает, что у него еще не все быстро и качественно получалось в работе! - Ну а тех, кто не поднял рук, я понял. Сообщение темы следующего урока: -На следующем уроке мы будем учиться нарезать резьбу метчиками. Предложение учащимся привести в порядок рабочие места. | Ответы на вопросы мастера. Самоанализ выполнения заданий. Самооценивание и взаимооценивание выполненного задания. Отвечают на вопросы мастера. Самооценивание деятельности на уроке. Отвечают: -мы должны были научиться настраивать станок для нарезания резьбы плашкой; -освоить рациональные приемы нарезания резьбы; -научиться производить самоконтроль во время работы; -научиться планировать свою работу по времени. Р е ф л е к с и я. Поднимают руки. Уборка рабочих мест. | 15 минут |